Présentation

Ce T.P. constitue un rappel de programmation à l’aide d’un API TSX 37.

(Notions abordées : comptage, temporisation, raccordement des entrées sorties)

La mise en situation est l’automatisation d’une barrière de parking (présentée page suivante).

Le logiciel de programmation dédié s’appelle PL7pro.

Cahier des charges de la barrière automatisée :

Dès qu'un véhicule se présente à l'entrée du parking, l'automobiliste demande l'entrée grâce à une carte magnétique personnelle. La barrière doit alors se lever et se rabaisser une fois que le véhicule est passé. Un feu vert indique l'autorisation de passage et un feu rouge l'interdiction de passage. Sur ce petit parking, le nombre de véhicules est limité à cinq.

Cahier des charges fonctionnel

Entrée de véhicules dans le parking :

Lorsqu'un véhicule se présente à l'entrée du parking (capteur "a" actionné), le conducteur commande l'ouverture de la barrière à l'aide de sa carte magnétique. Une fois la barrière ouverte le feu rouge s'éteint et le vert s'allume. Deux cas se présentent :

- L'automobiliste  passe. Après le passage du véhicule : Dès que le véhicule n'actionne plus le capteur "a", le feu vert s'éteint et le feu rouge s'allume.

- Dès que "b" n'est plus actionné, on comptabilise le véhicule puis la barrière se rabaisse.

- L'automobiliste  ne passe pas. Au bout de 5 secondes la barrière s’abaisse, il faut alors représenter une carte pour franchir la barrière.

La barrière doit pouvoir fonctionner quelle que soit la longueur du véhicule (il est sous-entendu que les capteurs "a" et "b" peuvent être actionnés en même temps, mais également peuvent ne pas être actionnés en même temps dans le cas d'un véhicule de faible longueur).

Une fois cinq véhicules passés il n’est plus possible d’accéder au parking. On peut toutefois remettre à zéro le compteur par un B.P. razcompteur.

Sortie de véhicules :

Sorties de véhicules du parking : décomptage de C1 lors de la présence d’un véhicule et du front descendant de  "s".

On ne traite pas le grafcet de la barrière de sortie.

Travail demandé :

Réalisez le(s) grafcet(s) de production normale du système en respectant le cahier des charges donné page précédente.

Réalisez les affectations des entrées et des sorties nécessaires. (sur feuilles jointes)

Nota : les entrées sont repérées %Iy.X et les sorties %Qy.X, où y correspond à l’emplacement physique et de la carte et X est le numéro de l’entrée ou de la sortie concernée.

Réaliser le schéma de câblage de l’ensemble sachant que :

a, est un capteur à barrage dont la référence est : XUB 2APBNM12R

b est un capteur à barrage dont la référence est : XUB 2APANM12R

bo, bf, c, s, g des contacts NO secs.

La carte entrée sortie de l’automate est une TSX DMZ 28DR, carte configurée en mode « sink »ou « source » (en fonction des capteurs 3 fils utilisés).

Effectuez la programmation à l’aide du logiciel.

- Sélectionnez la bonne base API dans le menu : configuration.

- On utilise la temporisation T1 et le compteur C1 dont on pourra comparer la valeur courante avec le nombre d’accès autorisés.

- Développer une page écran d’exploitation permettant de visualiser le contenu du compteur et la position de la barrière d’entrée. (vous pouvez aussi ajouter une commande manuelle des capteurs pour simuler le fonctionnement)

- Sauvegardez votre travail sous la forme: « bar-nom.stx ».

- Connectez-vous à l’API.

- Mettez l’API en RUN.

- Testez votre programme.

- Appelez le professeur pour valider votre travail.

Documents réponses

Entrées

| repère | a | b | bo | bf | c | s | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affectation API |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de contact |  |  | NO |  |  |  |  |
| Technologie |  |  | TOR |  |  |  |  |

Sorties

| repère | Feu vert | Feu rouge | Montée | Descente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affectation API | %... |  |  |  |  |  |  |
| Relais/Contacteur | H1 |  |  |  |  |  |  |

Grafcets point de vue partie opérative (en utilisant le nom des capteurs et des pré actionneurs : b, a, c, KM1….)

Transitions et équations de sorties en Ladder  (vous utilisez les affectations API choisies)

Documents ressources

Câblage TSX DMZ 28 DR

# Text boxes

Carte magnétique

Sens du déplacement des véhicules

Vue de dessus :

H2 = rouge

H1 = vert

Lecteur carte « c »

Barrière

Barrière unidirectionnelle au sol (à écrasement dans un sens, capteur « g »)

Zone parking

« b »

« s »

Entrée

Sortie