|  | STS Maintenance des systèmes de production |
| --- | --- |
|  | Maintenance corrective C 11 Diagnostiquer les pannes. | CCF 2021 |
|  |  | S10.1 Diagnostic de panne Démarche de localisation Moyens, méthodes et procédures de tests, mesures, contrôles Recherche des causes |
|  | Technique de maintenance, conduite, prévention |  |
| Nom Prénom |  |  |  |

Sous épreuve E51 Maintenance corrective d’un bien C11 : Diagnostiquer les pannes C15 : Identifier les risques pour les personnes ou l’environnement

SYSTEME :

| CONDITIONS DE REALISATION |
| --- |
| - Durée : 3h dans la zone systèmes. - Matériel : système réel, Matériel de mesurage cat III 600v, EPI, - Documentation : Le dossier technique est sur l’espace numérique de travail |  |

PROBLEMATIQUE, ORDRE DE TRAVAIL

Le système est en arrêt de production suite à un dysfonctionnement : En respectant les règles de sécurité, vous devez procéder au diagnostic

PARTIE 1 : Etablir le constat de défaillance

Le but est de :

- S’informer auprès de l’opérateur (votre professeur) et du système

- Définir l’état du système au moment du constat : relever les éléments caractéristiques de la situation de la partie opérative

CONSTAT DE DEFAILLANCE (à compléter à l’ordinateur et en couleur)

OPERATEUR

Circonstances de la panne (en cours du cycle de production, au démarrage du cycle, en mode manuel, au cours de l’initialisation, à la mise en service)

Effets de la panne (défauts sur le produit, un fonctionnement dégradé, un figeage du cycle, un arrêt d’urgence, déclenchement d’une fonction de sécurité)

Actions de l’opérateur (rien, un arrêt cycle normal, un arrêt d’urgence, une initialisation, des essais, des vérifications : matière d’œuvre, énergies, paramètres de production, conduite, réglage)

Dernière intervention de la maintenance

SYSTEME

messages de defaut ou de sécurité (voyants, balise, afficheur, pupitre,)

energies presentes et risques liés. (lire la Fiche de sécurité et la doc technique du système) (électrique, pneumatique, hydraulique, progression des énergies dans l’armoire et le système)

etat du systeme (fonctionnement en mode dégradé, arrêt suite à la défaillance, suite à l’intervention de l’opérateur, par une fonction sécurité)

derniere action realisee

Identifier les risques lies a votre activité et votre système

- Risques liés aux circulations (sols glissants, encombrés, …)	OUI 	(	NON (

- Risques liés à l’activité physique (manipulation, transport, …)	OUI 	(	NON (

- Risques électriques (tensions dangereuses, tension résiduelle)	OUI 	(	NON (

- Risques liés au bruit (niveau sonore >80dba sur les machines)	OUI 	(	NON (

- Risques liés aux produits chimiques (sur le système et alentour)	OUI 	(	NON (

- Risques d’incendie et d’explosion (sur le système et alentour)	OUI 	(	NON (

- Risques liés à l’utilisation de moyens de levage, de manutention	OUI 	(	NON (

- Risques liés aux machines et outillages (énergies utilisées)	OUI 	(	NON (

- Risques liés au rayonnement (sources ionisantes)	OUI 	(	NON (

PARTIE 2 : IDENTIFIER LA FONCTION DEFAILLANTE

le but est d’identifier la chaîne défaillante.

Travail demandé : 1. À partir de l’organigramme général ci-dessous, mettre en oeuvre la démarche et préciser en le surlignant le « chemin » parcouru.

2. Etablir le schéma de la chaîne responsable de la panne en précisant l’ensemble de ses composants

PARTIE 3 : Identifier le composant lié à la non réalisation de la fonction et susceptible d’être défaillant

Travail demandé : À partir de l’observation des composants de la chaîne défaillante, effectuer les mesurages permettant de repérer le composant responsable de la panne.

Remarque : vous prendrez toutes les précautions nécessaires à l’observation ou à la manipulation d’éléments du système. Porter les protections individuelles.

| 1 | Émettre les hypothèses et les classer en fonction de leur probabilité | Paramètres à contrôler | Moyens de mesure ou de contrôle réglages des appareils | Points test | Valeur théorique | Valeur réelle | Hypothèse retenue Oui ou Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Élément défaillant : |
|  | Raison(s) de la défaillance : Intervention proposée (pour éliminer la défaillance) : |

PARTIE 4 : REMISE EN SERVICE

Travail demandé : Après la réparation du système, procéder à la remise en service.

Vous testerez le mode manuel, pas à pas et automatique.

Remarques éventuelles sur le fonctionnement :

PARTIE 5 : REDIGER UN COMPTE-RENDU D’INTERVENTION

Le but est de conserver une trace de l’intervention sur le système et ainsi d’enrichir l’historique du système.

Travail demandé : Compléter le compte-rendu proposé ci-dessous.

| COMPTE-RENDU D'INTERVENTION |
| --- |
| EQUIPEMENT: | Système : | DATE : |
| MARQUE : |  | ( Heure d'appel: ( Heure de début de l'intervention: Heure de fin de l'intervention: Durée totale d'arrêt: |
| TYPE : |  |  |
| N° : |  |  |
| CAUSE DE L'INTERVENTION | NOM DES INTERVENANTS |
| TYPE D'INTERVENTION |
| ( Dépannage ( Réparation ( Réglage ( Inspection ( Surveillance ( Modification ( Amélioration ( Révision ( Reconstruction ( Mécanique ( Electrique ( Pneumatique (Hydraulique ( Sécurité ( Autres |
| CONSIGNES DE SECURITE |
| ( Port des chaussures de sécurité ( Intervention après CONSIGNATION de l'équipement | ( Lunettes/casque visière ( Blouse obligatoire ( Gants |
| COMPOSANTS DEFAILLANTS REMPLACES |
| Désignation | Référence | Nombre |
| Commentaires sur l'intervention |
| Visa de contrôle |
| Nom: Signature: |

# Text boxes

# DEBUT « Identifier la chaîne défaillante »

# Constater la défaillance

# Etat du système

provoqué par

Fonctionnement dégradé

arrêt

Situation de

défaillance

L’opérateur

La défaillance

Peut -on remettre

le système en situation

de défaillance?

Mettre le système en

Situation de défaillance

Recréer virtuellement la

situation de défaillance

# Arrêt

déclenché par

Une fonction de sécurité

Un

figeage

du

cycle

oui

non

Analyser le fonctionnement

dégradé

Identifier la fonction de

sécurité déclenchée

Analyser la situation de

figeage

# FIN « Identifier la chaîne défaillante»

Rechercher les conditions

de déclenchement de la

fonction de sécurité

Analyser les conditions

de déclenchement

# La chaîne défaillante

est identifiée

oui

non